第四届江苏技能状元大赛

数控加工中心（四轴）项目技术文件

（职工组）

2018 年7月27日

- 项目简介

本项目技术说明是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以当场发放的赛题为准。

1.1 项目描述

本项目针对机械加工企业四轴加工中心技师岗位的职业能力要求。重点考核选手对读图识图、工艺安排、软件应用、操作加工、精度控制、效率提高、以及不同金属材料切削等综合知识和技能。赛题不低于企业招聘的加工中心技师的技术要求，真正选拔出具有行业代表性的技能状元。

1.2 竞赛目的

加工中心（四轴）赛项将全面地展现江苏企业加工中心技师的专业知识、岗位技能、职业素养和精神风貌，促进加工中心操作技能水平的提升，引领行业的发展，进一步弘扬工匠精神，助力江苏经济发展。

- 选手应具备的能力

- 熟练掌握一种主流CAD/CAM软件，特别是多轴模块的运用，具备根据零件的三维图纸在软件上自动编程的能力.

- 精准识图、快速绘图、优化编程、仿真检验的能力;

- 独立解决工艺问题的能力，工艺是加工中心技师的核心技能；

- 四轴联动的复杂曲面铣削精度控制及编程技巧，例如：叶轮、涡轮的加工。

- 加工：镗孔、铰孔、不完整孔、盲孔、退刀槽、攻螺纹、铣螺纹，三维铣削、装配、组合。

- 相交孔的加工，并保证孔对接精度

- 工件正确装夹、刀具和切削用量正确选择的能力

- 工装夹具及工件的校正能力；

- 具备掌握多种材料的加工的能力；

- 正确使用量具、精准的尺寸控制能力；

- 高效的切削加工能力；

12. 安全、规范、文明生产的职业素养。

- 裁判员和选手

3.1 裁判长与裁判长助理

➢裁判长由江苏人力资源和社会保障厅确定。

裁判长工作要求：

（1）做好与赛区的沟通协调，落实比赛各项技术工作。

（2）按时、认真完成本项目技术工作文件的编制工作，并组织完成比赛命题与评分工作。

（3）带头坚持并维护公平公正原则，遵守保密纪律，不透露影响比赛公平公正的技术信息。

（4）按照江苏技能状元大赛组委会的要求，做好本项目裁判员的赛前培训。

（5）采取回避、交叉、无记名作业单等多种措施保证公平、公正，组织做好比赛评判工作。

（6）根据江苏技能状元大赛安排，组织本项目开展技术点评。

➢裁判长助理由裁判长推荐，大赛组委会审核批准。裁判长助理的工作职责：协助裁判长做好执裁各项组织工作，完成裁判长安排的相关比赛工作。

  - 裁判员的条件和组成

3.2.1 裁判员的条件和组成

（1）热爱祖国，遵纪守法，诚实守信，具有良好的职业道德，身体健康，具有团队合作、秉公执裁等基本素养。

（2）裁判人员由各参赛代表队推荐，通过考核后方可上岗执裁，要求满足以下条件之一：

①参加过省级数控加工类赛项并获奖。

②在市级以上数控大赛中担任过裁判长（包括现场裁判长、检测裁判长）。

③在市级以上数控大赛中担任过技术专家；

（3）有大赛技术组和专家组商定再推荐5名左右裁判候选人。

（4）候选人经过培训考核后择优录用成为正式裁判。

（5）加密裁判由大赛技术工作组确定。

（6）有参赛选手的单位不得推荐裁判。

3.2.2裁判员工作要求：

（1）严格执裁，不徇私舞弊。

（2）参加赛前培训和论坛，了解掌握比赛各项技术规则、要求。

（3）服从裁判长和模块裁判组长的工作安排，认真做好本职工作。

（4）认真参与各项技术工作，对有争议的问题，应提出客观、公正、

合理的意见建议。

（5）坚守岗位，不迟到、早退，严格遵守执裁时间安排，保证执裁

工作正常进行。

（6）遵守比赛要求的试题与评分细则保密的相关规定和纪律要求，

维护比赛的公平与公正性

  - 选手的条件和要求

（1）每个代表队2个人中，1人报发那科系统，1人报西门子系统；

发那科和西门子系统中的不同型号，报名时不再区分。

- 竞赛内容

加工中心操作工项目竞赛内容按照国家职业标准《加工中心操作工》二级（技师）标准命题，参考世界技能大赛技术规范要求，结合企业生产实际情况制订，高级别涵盖低级别要求。

  - 操作技能竞赛

操作技能竞赛根据赛题提供的三维数模和二维工程图，以手工或CAD/CAM编程，操作指定的机床完成三题零件的加工。重点展示选手读图识图、编程软件应用、刀具选用、工件装夹、切削加工、尺寸测量、装配等操作技能，以及安全、规范、文明生产等职业素养。

4.1.1试题范围

基本结构要素：直线、圆弧、平面，不包含任何曲面。

加工特征要素：平面、台阶、外轮廓、槽、键、凸台（含圆台、方台等）、型腔（含园腔、方腔等）、岛屿、四轴定向与联动加工、倒角等铣削加工，钻孔（盲孔、通孔）、攻丝（盲孔、通孔）、铰孔、镗孔，手工倒角及毛刺去除。

4.1.2  竞赛时间及方式

操作技能竞赛时间为300分钟，在竞赛期间可以同时使用加工中心（四轴）和计算机CAM编程。

4.1.3  命题方式

原则上2个赛件，一件为钢件只需三轴加工，另外一件为铝件需要三轴+四轴加工，不需要顶尖。

提前一个月公布样题和评分标准，正式赛题由大赛技术工作组聘请外省专家，根据样题的毛坯、加工要素、精度、加工量及评分标准封闭进行赛题修改，赛题不赛前不再公布。

4.1.4  加密方式

本次竞赛采用两次加密，及选手身份加密、加工工件加密。

选手身份加密：在检录后抽取工位号，将参赛证更换为工位号证。

加工工件加密：由编码裁判在公证员监督下对工件进行加密，采用暗码加密方法，成绩出来后在公证员监督下进行一次解码。

4.1.5  计分方法

折合满分为100分，其中钢件50%，铝件45%，配合与外观5%，得分乘以80%计入总成绩。

钢件和铝件尺寸精度、表面粗糙度、倒角等均为客观评分；两件的配合，两件的外观、包括轮廓相符度、外观缺陷、未注倒角等，进行主观评判。

4.2 考核次数及地点安排

借鉴世赛，为了保证所有选手采用同一套赛题，所有场次的选手赛前得不到赛题任何信息，确保公平公正。操作技能比赛分两个模块分别进行，每个模块一天四场完成，每场比赛时间2.5小时。第一场选手比赛后封闭一场，第四场比赛前封闭一场。

具体考核时间为2018年9月17-20日，考核地点为：镇江技师学院。选手报到时需按要求统一入住在安排有工作人员值守的楼层房间，房间需通过安检。

- 竞赛设施设备

5.1  竞赛设备规格型号

现有竞赛设备12台，其中2种发那科系统共7台，2种西门子系统两种共5台，详见下表：

（1）以上加工中心均为床身立柱式结构，机床主轴锥孔BT40，可使用的主轴最高转速6000rpm。

（2）装刀座1个/3台，工具柜1台/人。

（3）夹具：平口钳，钳口宽度150mm、钳口高度45mm，允许选手自带平口钳，但找正与安装平口钳时间包括在加工时间段内。

（4）所有第四轴转台均配有Ø200直径三爪自定心手动卡盘。

5.2计算机及软件

每个赛位提供个人计算机1台，并由大赛组委会技术部组织统一安装以下软件。

WIN7操作系统、Mastercam X8、CAXA制造工程师软件V2013r4（多轴）、中望3D V2014教育版，由参赛选手自行选择，赛场提供所有后处理文件。

通讯软件：CIMCO Edit、WinPCIN等。

西门子828D系统传输软件为：RCS_Commander。

选手可以自带其他正版软件，赛前交给大赛组委会技术部安装。

5.3  检测设备及要求

三坐标测量机3-4台，高度测量仪2台，粗糙度仪1台等，重要尺寸和形位公差全部由三坐标检测，次要尺寸尽量用三坐标检测，如果时间来不及可改为人工检测，人工检测必须分两组独立检测，两组检测结果一致为有效，否则重新检测。三坐标检测数据必须由电脑直接导出，不得人为改动。

- 选手自备物品

竞赛使用的刀柄（BT40）、刀具、量具以及工具全部由选手自带，平口钳可以自带或使用赛场提供。竞赛基础设施清单中推荐了刀具、量具清单，该清单为完成竞赛最小配置，选手可根据自身能力及习惯携带包括刀柄、常用工具在内的更多相关物品及放置各类物品的工具箱，物品的类型、规格及数量不予限制；但二类工装、角度虎钳、毛坯、非法量具、含存储介质的电子设备及危险物品等不得携带。

数控加工中心（四轴）项目推荐自带刀具、工具清单见附件1，推荐自带量具清单见附件2。量具须经过国家三级及以上计量机构计量检定并在检定有效期内。根据命题情况，如刀具、工具、量具、附件等的品种和数量需要变更，由大赛组委会技术部及时发出通告。

附件一：

附件二：

- 成绩评定

7.1操作技能成绩评定

三坐标测量机实际测量尺寸允许误差±0.003mm.

客观尺寸由测量机、粗糙度仪、高度测量仪等测量设备检测。检测员负责检测设备操作，裁判员（三名及以上）负责检测过程监督、检测报告的提取及相应检测结果的记录。

长度尺寸及形位尺寸均由测量机使用同一程序检测，每一个选手的赛件检测必须在裁判员的监督下进行，每检测完一个赛件须即时打印检测结果，检测结果只打印实测值，未加工部位用“—”表示，检测报告由检测员和裁判员双方签字。检测报告不得对合格与否进行判断，不得出现手写检测数据。

表面粗糙度由粗糙度仪检测，选择评价表面时仅检测标注位置处最不理想部位。裁判员记录检测结果实际值，未加工部位用“—”表示。记录单由检测员和裁判员双方签字。

复检必须征得裁判长的同意方可进行，复检结果必须由检测裁判、裁判长的签字。

螺纹及螺纹长度属客观尺寸测量范畴，由3名裁判人员负责使用螺纹环规、螺纹塞规检测中径、数显卡尺加通规检测螺纹有效长度。

评判标准：使用赛场统一提供的螺纹环规或螺纹塞规；检测评判时，任一螺纹出现未加工、通规不过、止规不止、有效长度超差、丝锥折断等情形之一即视为该螺纹不合格。止规通过不大于1圈视为不合格。

结果记录：在评分表中填写OK（合格）、NO（不合格）、—（未加工），3名裁判人员共同签字并对检测结果负责。

主观评判：每一评价要素由5人组成的裁判组打分（从1-10），去除最高最低分取平均分，再除以30作为该要素计分系数。裁判组打分从1-10，但最高最低分差不得大于3分，大于3分时最低分者须解释缘由，然后重新打分。5名主观裁判应来自不同地区。

对于完成度不大于50%左右的单一赛件，不再进行全面检测与评判，仅视完成情况做局部检测或相互比较后给出相应分数。

检测结果完成后：由检测监督裁判填写评分表；评分表仅填写实测数值，未加工尺寸填写“—”，螺纹检测必须中径及长度均合格填写“OK”,否则填写“NO”；

由裁判相互监督下将检测结果输入计算机评分系统（CIS系统），由计算机自动评判结果及排名。

尺寸和粗糙度，超差不得分。

7.2 违规事项不配分但有下列情形者将予以扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分5～10%，情况严重者取消竞赛资格。

8.赛场布局要求

8.1 赛场基本介绍

场地布置、安全等方面完全达到竞赛相关要求，每赛场场地总面积约为500平方米，主要包含了竞赛工位、专家休息室、选手休息室、教练休息室等区域，工位配备有比赛所需的设施设备。

8.2  场地布局平面示意图

9. 项目特别规定

赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会发放的胸卡，着装整齐。赛场设有监考员、安全巡视和赛场配备的工作人员。

9.1 竞赛规则

- 选手通过抽签决定比赛工位；

- 选手按照技术文件和赛题要求在规定的时间内独立完成各操作技能模块；

- 选手在场地熟悉和比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设

备；不得携带和使用自带的任何存储设备；

- 所有选手赛场统一封闭，竞赛现场不安排观摩，不服从赛场安排

的将取消参赛资格；

- 正式比赛期间，裁判发现选手有不安全的操作应及时制止；此外不得主动与选手交流，对选手反映的问题及时处理，判断不准及时向现场裁判长或裁判长汇报；

- 竞赛过程中，裁判之间不得进行交流；

- 比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止工作，并离开赛场；

- 确因设备、电脑、软件等原因造成比赛中断，裁判应及时如实记录，经裁判长同意，可以补时，但补时不得超过中断的实际时间；如经检查后确系选手自身操作失误造成的比赛中断，原则上不予补时。

- 选手对现场裁判判罚有异议时，可向裁判长提起申诉由裁判长负

责仲裁，裁判长无法解决的，须向竞赛组委会仲裁委员会提出申

请解决。

- 如发现现场裁判恶意扣分或干扰选手、言语误导等情况，一经查

实立刻取消裁判员资格。

- 比赛结束后，选手应及时按照要求上交竞赛作品，并与收件裁判共同清点确认。

- 健康和安全

  - 选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备

| 防护项目 | 图示（供参考） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼睛的防护 |  | 1.防溅入 2.带近视镜也必须佩戴 3.赛场有提供，也可自带 |
| 足部的防护 |  | 防滑、防砸、防穿刺 |
| 工作服 |  | 1、必须是长裤 2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3、女生必须带工作帽、长发不得外露 4、赛场统一提供 |
| 手套 |  | 根据操作项目视情选择并佩戴，赛场有提供，也可自带 |

10.2.选手禁止携带物品

- 任何储存液体、气体的压力容器；

- 任何有腐蚀性、放射性的化学物品；

- 任何可燃、可爆物品；

- 任何有毒、有害物品；

- 任何没有生产厂商或达不到国家安全标准的工具及设备；

- 任何可能危及安全问题的物品；

- 任何影响竞赛公平性的物品。

10.3. 场地安全

- 赛场需留有安全通道。

- 必须配备灭火设备。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的

条件。

- 做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工

作。

- 赛场需配备医护人员和必须的药品。

11.其它

本技术文件的最终解释权归大赛组委会